TURNIGY ACCUCELL-6

ЗАРЯДНО -РАЗРЯДНОЕ ( с встроенным балансиром) УСТРОЙСТВО ДЛЯ NICD / NIMH / ЛИТИЕВЫХ и  СВИНЦОВЫХ БАТАРЕЙ.

Руководство по эксплуатации

Спасибо за покупку TURNIGY. Это – быстрое зарядно- разрядное устройство (далее ЗУ) с встроенным  стабилизатором, микропроцессором и специализированным програмным обеспечением. Пожалуйста перед использованием прочитайте все это руководство по эксплуатации внимательно и полностью .

ОСОБЕННОСТИ

Оптимизированное програмное обеспечение

Для зарядки или разрядки, в этом устройстве имеется функция 'АВТО', которая устанавливает ток зарядки автоматически. Специально для Литиевых батарей это может предотвратить установку чрезмерной величины зарядных токов, что в свою очередь может привести к взрыву и повреждению. Для каждой возможной неисправности в ЗУ  предусмотрена специальная программа, таким образом достигнута максимальная безопасность использования ЗУ. Эти программы  могут быть настроены в функциях пользователя. Возможна перезарядка АКБ для ресивера, передатчика и зарядного устройства накала. В ЗУ  встроен универсальный блок разъемов для балансира, что обеспечивает, удобство при балансировке литиевые батареи, с 3,4,5,6 элементами, и внешним обратным разъемом для балансировки.

Мощный и высокоэффективный ток

Максимальная выходная мощность ЗУ 50W. Что позволяет зарядить или разрядить до 15cells NiCd/NiMH и 6 ячеек Литиевых батарей с максимальным током 5.0A.  ЗУ оборудована эффективной системой охлаждения позволяющей, поддерживать такую такую мощность без нарушения работы центрального процессора и программного обеспечения .

Индивидуальный встроенный балансир для Литиевых батарей

В ЗУ встроен внутренний балансир индивидуального напряжения ячейки. Что не требует никакого дополнительного балансира, для балансировки напряжения ячеек (Lilo/LiPO/LiFe)

Балансировка каждой ячейки при разрядке.

Устройство  может контролировать и балансировать, каждую ячейку литиевой батареи во время разряда. Если напряжение любой ячейки изменится неправильно, то процесс будет остановлен с сообщением неисправности.

Применимо для разных типов Литиевых батарей

ЗУ может работать с тремя типами  литиевых батарей - Lilo, LiPo и LiFe. Вы можете заряжать  любую батарею из перечисленных типов. Ввиду особенности их химии , изучите требования безопасности при работе с этими видами батарей.

Режим 'Fast' и 'Storage' для литиевых батарей

Вы можете заряжать Литиевую батарею в специальных режимах . 'Fast'' зарядка уменьшает время заряда литиевой батареи, а режим 'Storage' устанавливает конечное значение напряжения батареи для длительного хранения.

Высокая безопасность зарядки

Дельта–пик: чувствительный метод:- это автоматическая программа завершения заряда, действующая по принципу Delta-peak voltage detection.(NiCd/NiMH) -предельный ток автозарядки: NiCd или NiMH в режиме 'АВТО'. Вы можете установить верхний предел изменения тока, чтобы избежать превышения напряжения . Это очень полезно, для зарядки малоёмких и малопроизводительных батарей NiMH в типе "AUTO".

Предел ёмкости: ёмкость заряда, всегда вычисляемая многократно в зависимости от  зарядного тока и времени. Если ёмкость переданная батареи превысит установленный вами предел, то процесс зарядки будет закончен автоматически

Температурный предел (*): температура батареи при зарядке повышается в связи с ее внутренней химической реакцией. Если Вы установите предел температуры, то процесс будет остановлен автоматически при достижении батареей её значения.

Предел продолжительности заряда:-Вы можете также ограничить максимальное время процесса, чтобы предотвратить  возможные повреждения.

Входной мониторинг мощности: -позволит видеть напряжение автомобильной батареи и защитить  её от недопустимого разряда Если напряжение автобатареи станет ниже установленного предела процесс будет закончен автоматически.

Автоматический вентилятор: -электрический вентилятор включается автоматически, только тогда, когда температура  внутри корпуса ЗУ повышается.

Хранение данных зарядки

Для удобства пользователей ЗУ может хранить данные заряда для 5 различных батарей. Вы можете ввести данные, соответствующие установкам программы батареи, чтобы заряжать или разряжать непрерывно. Эти данные могут быть вызваны в любое время, Если Вы захотите то процесс может быть выполнен и без установки программы.

Циклическая зарядка / разрядка

Можете выполнить до  5 циклов заряд / разряд или разряд/ заряд непрерывно для регенерации батареи и выравнивания.

Внешние органы управления

Input power cable (DC11 - 18V )

LCD screen (16chr. x 2 lines)

3-pin port for Temperature sensor

Batt type/Stop To select main program To stop the operation

Dec / lnc To select sub program To alter the value

Charging lead connector (4mm banana female)

Start / Enter To resume or start the operation

Подключение литиевой батареи для зарядки с балансировкой

Предупреждения

Вы можете повредить зарядное устройство, если  присоедините свою батарею к ЗУ неправильно. Пожалуйста присоедините как показано на следующем рисунке.

Предупреждения и примечания безопасности

- Никогда не оставляйте зарядку неконтролируемой, когда она присоединена к  источнику питания. Если возникнет какая-нибудь неисправность немедленно прекратите процесс и обратитесь к инструкции.

- Оберегайте ЗУ от попадания  пыли, влаги, воздействия нагрева,  прямого света и вибрации

- ЗУ может запитываться от любого источника только постоянного  тока, напряжением 10-18V.

- При работе  ЗУ и заряжаемая батарея должны  устанавливаться на, невоспламеняющейся и токонепроводящей поверхности. Никогда не размещайте их в автомобиле на ковре  или подобном покрытии. Держите все воспламеняющиеся материалы подальше от ЗУ во время его работы.

- Убедитесь, что правильно поняли информацию о батареи, которую будете заряжать или разряжать. Если программа настроена неправильно, батарея может  быть повреждена. а получая чрезмерный заряд  литиевая батарея может вызвать огонь или взрыв,.

- Для предотвращения коротких замыканий между выводным проводом ЗУ, всегда присоединяют кабель сначала к ЗУ, а потом к батарее. Отключение разъединением проводов.

- Не пытайтесь разобрать батарею,

Во время работы Вы должны знать, что батареи необходимо соединять либо  параллельно (увеличивая емкость, оставляя неизменным напряжение) либо последовательно (увеличивая напряжение) Смешенное соединение батарей может вызывать огонь или взрыв во время процесса зарядки. Мы рекомендуем, чтобы Вы соединяли литиевые батарей только последовательно.

напряжение ………………………………………………………………….…………. ….1.2V/cell

допустимый быстрый заряд током1C~2C зависит от работы откл. Уровня напряжения разряда   ячейки………………………………………………..………. 0.85V/cell (NiCd), 1.0V/cell (NiMH)

напряжение………………………………..…………………………………………………3.6V/cell

максимальная заряд……………………..…………………………………………………..4.1V/cell

допустимый быстрый ток заряда …..…….…………………………………..…….1C или меньше

напряжения разряда мин. Откл…………..………………………………….....2.5V/cell или выше

.

напряжение…………………………………………………………………………………..3.7V/cell

максимальный заряд……………………………………………………………………….. 4.2V/cell

допустимый быстрый ток заряда…………………………………………….…….. 1C или меньше

напряжения разряда до уровня………………………………………………….3.0V/cell или выше

напряжение…………………………………………....……………………………………. 3.3V/cell

максимальный заряд……………………………….…..……………………………………3.6V/cell

допустимый быстрый ток заряда…………………………... 4C или меньше (например. A123M1)

напряжение разряда до уровня ……………………………………………….2.0V/cell или выше

напряжение………………………………………..…………………………… 2.0V/cell (Lead-acid)

максимальный заряд  ……………………………..……………………………………….2.46V/cell

допустимая быстрая зарядка током до  0.4C  разряда до ……….………….1.50V/cell или выше

Разряд

Типичная цель разряда состоит в том, чтобы определить остаточную производительность батареи, или понизить напряжение батареи к определенному уровню. К процессу разряда батареи необходимо относится так же внимательно как и к зарядке. Правильно устанавливайте минимальный порог разряда чтобы избежать, переразряд батареи. Разрядка литиевые батареи ниже минимального уровня  (см. таблицу),  приводит к быстрой потере производительности или полного выхода батареи из строя, обычно литиевые батареи вообще не нуждаются в принудительном разряде.

Периодически целесообразно проводить батареи имеющие так называемый эффект памяти. Если они частично используются и не разряжаются полностью, они 'запоминают' это состояние и при следующей зарядке заряжаются не полностью, а только на ту емкость на которую разрядилась и так далее, пока вообще не перестанут заряжаться. Этим  эффектом памяти подвержены. NiCd и NiMH, батареи. Для нормальной работы этих типов батарей необходимо проводить полные циклы; Полностью зарядить и использовать до полного разряда.  Не перезаряжайте такие батареи перед хранением - позволяйте им само разрядиться во время хранения. Батареи NiMH имеют меньше эффекта памяти чем NiCd.

Литиевая батарея предпочитает частичное, а не полный разряд. Частых полных разрядов по возможности нужно избегать. Вместо этого заряжайте батарею чаще или используйте батарею большей емкости.

Совершенно новую NiCd батарею, целесообразно подвергнуть 10 или больше циклам зарядки. Циклический процесс заряда разряда приведет оптимизации и улучшению ее производительности

.

Относитесь к приведенным здесь предостережения  с должной ответственностью. Невыполнение этих предостережений и  элементарных мер безопасности при работе с  ЗУ и литиевыми батареями может привести к травмам повреждением собственности и возникновению пожара.

Начальные установки (Настройки пользователя),

Дисплей отобразит эту информацию в данной  последовательности при присоединении 12V батареи впервые. Эти настройки можно оставить по умолчанию или пользователь может изменить значение параметра на каждом экране.

Когда Вы желаете изменить значение параметра в программе, нажмите кнопку start/enter, заставляя  мигать необходимый вам значок, после чего изменяйте значение кнопками INC или DEC. Для сохранения значение один раз нажмите клавишу, start/enter .

Отображение на экране номинального напряжения Литиевой батареи. Есть три вида Литиевой батареи LiFe (3.3V),Lilo (3.6V) or LiPo (3.7V).. Это очень важно,  Вы должны изучить батарею тщательно и настроить ее правильно. Если выставленное вами значения отличается от правильного, батарея может взорваться во время процесса зарядки..

ЗУ автоматически проверяет число ячеек литиевой батареи в начале заряда или разряда что защищает от ошибочной установки пользователя.  Но глубоко разряженная батарея может быть воспринята неправильно. Чтобы помочь ЗУ правильно определить число ячеек, Вы можете установить время для подсчет ячейки процессором. Обычно, 10 минут достаточно, чтобы определить количество ячейки правильно. Для батареи большей производительности Вы можете увеличить время. Но если Вы устанавливаете большое время для батареи маленькой емкости, заряд или разряд могут быть закончены раньше ,  с неправильными  установленным количеством ячеек. Это может привести к фатальному результату. Вы можетеувеличивать или уменьшать эту величину или использовать  значения по умолчанию.

Эта вкладка  отображает наиболее точное напряжение для автоматического завершения заряда NiMH и NiCd. Эффективное значение колеблется от 5 до 20 милливольт на ячейку. Если это триггер- напряжение установлено выше, есть опасность перезаряда  батареи; а если оно установлено ниже, есть возможность преждевременно завершения зарядки. Пожалуйста сопоставте с технической спецификацией батареи. (NiCd default:12mV, NiMH default:7mV)

Вы можете выбрать функцию USB port. Это может быть используемый порт температурного датчика или порт USB, отображенный в этом экране. Если к порту подсоединен, дополнительный температурный зонд, связываный с поверхностью батареи,. Вы можете установить максимальную температуру, которую зарядное устройство должно позволить батарее достичь во время заряда. Как только батарея достигает этой температуры во время зарядки, процесс будет закончен, чтобы защитить батарею .Когда это отмечено как порт USB, Вы можете связать зарядное устройство со своим ПК через дополнительный кабель USB. Вы может использовать дополнительное програмное обеспечение, которое может показать Вам процесс зарядки в ПК.

Батарея находящаяся на циклическом процессе зарядки и разрядки может нагреваться после периода разряда или заряда. Программа может вставить задержку времени, после каждой зарядки и разрядки, чтобы позволить батарее  остыть прежде, чем начать очередной цикл. Это значение устанавливается от 1 до 60 минут.

Когда Вы запускаете процесс зарядки, в то же время автоматически запускается встроенный предохранительный таймер. Это запрограммировано, чтобы предотвратить перезаряд батареи, если ЗУ неисправен, или  установка завершения (дельта-пик..) не может обнаружить полную зарядку батареи. Время для предохранительного таймера должно устанавливаться достаточное, лдя полной зарядки батареи.,и иметь небольшой запас.

Эта программа устанавливает максимальную величину зарядки, которая будет отдана  батарее . Если дельта - пик напряжение, не обнаружено, и предохранительный таймер, не сработал, эта опция автоматически остановит процесс зарядки по достижении установленного значения .

При каждом нажатии кнопки звучит звуковой сигнал подтвердающий Ваше действие. Звуковые сигналы или мелодия, звучащие неоднократно указывают на различные изменения установок. Эти звуковые сигналя могут быть отключены.

Эта программа контролирует напряжение входной батареи. Если падения напряжения ниже установленного Вами значения – процесс остановится принудительно, чтобы защитить входную батарею.

Программы для литиевых батарей (Lilo/LiPo/LiFe)

Эти программы являются подходящими только для Литиевых батарей с номинальным напряжением 3.3V, 3.6V и 3.7V в на ячейку. Эти батареи  используют различную технику зарядки, названную – метод с постоянным напряжением(CV)  и постоянным током (CC) . Ток зарядки изменяется согласно ёмкости батареи и её свойствам. Заключительное напряжение процесса заряда также очень важно; оно должно быть точно согласовано с напряжением ячеек батареи. Они 4.2V для LiPo, 4.1V для Lilo, и 3.6 В для LiFe. Ток зарядки и номинальное напряжение  ячеек в программе зарядки должны всегда соответствовать батареи, которую будут заряжать. Если Вы желаете изменить значение параметра в программе, нажмите клавишу Start/Enter.   Когда начнет мигать необходимое  поле -  измените значение  кнопками  INC или DEC. Чтобы сохранить значение нажмите  клавишу Start/Enter один раз.

Зарядка Литиевой Батареи

Левая сторона верхней строки показывает тип батареи, который вы выбрали. Во второй строке выставляется ток зарядки. Справа напряжение.

После установки тока и напряжения необходимо нажать и удерживать клавишу Start/Enter больше 3 секунд, чтобы запустить процесс зарядки.

(ток заряда:0.1~5.0A, Напр.:1~6 элемент)

Это окно показывает число ячеек,  'R:'-  число ячеек, найденных процессором ЗУ и 'S: '-число ячеек, отобранных Вами в предыдущем экране. Если оба числа идентичны, необходимо подтвердить начало процесса зарядки кратковременным нажатием клавиши Start/Enter. Или нажать кнопку Batt Type/Stop, чтобы возвратиться к предыдущему экрану для проверки и переустановки количества  ячеек заряжаемой батареи.

На этом экране отображается процесс во время зарядки. Справа вверху -напряжение батареи. Внизу посредине – время зарядки, справа емкость полученная батареей.

Что бы остановить процесс – нажмите кнопку Batt Type/Stop  .

Зарядка Литиевой батареи в режиме баланса

Такой способ зарядки необходим для выравнивания напряжения ячеек  литиевой батареи,. Батарея должна быть присоединена к подходящему порту (в зависимости от количества ячеек) балансира с правой стороны ЗУ. Силовые провода батареи также присоединяются к силовым выходом ЗУ.

При таком способе зарядки внутренний процессор зарядного устройства будет контролировать, напряжения каждой ячейки заряжаемой батареи и зарядный ток каждого элемента, это позволит нормализовать напряжение каждой ячейки.

Значение на левой стороне второй строки устанавливает ток зарядки и значение на правой стороне - напряжение батареи.

После установки тока и напряжения  нажмите  клавишу Start / ENTER больше 3 секунд, чтобы запустить процесс зарядки.

(Питайте ток:0.1~5.0A, ряд Volatge:1~6)

Это окно показывает число ячеек,  'R:'-  число ячеек, найденных процессором ЗУ и 'S: '-число ячеек, отобранных Вами в предыдущем экране Если оба числа идентичны, необходимо подтвердить начало процесса зарядки кратковременным нажатием клавиши Start/Enter. Или нажать кнопку Batt Type/Stop, чтобы возвратиться к предыдущему экрану для проверки и переустановки количества  ячеек заряжаемой батареи.

На этом экране отображается процесс во время зарядки. Справа вверху -напряжение батареи. Внизу посредине – время зарядки, справа емкость полученная батареей.

Что бы остановить процесс – нажмите кнопку Batt Type/Stop

'БЫСТРЫЙ' заряд Литиевой батареи

Зарядный ток становится меньшим, когда процесс идет к завершению заряда  батареи. Чтобы закончить зарядку быстрее, эта программа устраняет определенную часть финишного процесса . Фактически, зарядный ток будет равен 1/5 от начального значения, чтобы быстрее закончить процесс, в то время как при нормальной зарядке он равен 1/10 при окончании зарядки. Емкость переданная батареи может быть немного меньшей, чем при нормальном процессе, но время процесса будет уменьшено.

В этом окне Вы можете настроить зарядный ток, и напряжение батареи. Нажатие кнопки Start / Enter  подтверждает установки.  Нажав кнопку Start / Enter  еще раз Вы запускаете процесс зарядки батареи.

Этот экран  показывает текущее состояние 'БЫСТРОГО' заряда. Справа вверху -напряжение батареи. Внизу посредине – время зарядки, справа емкость полученная батареей.

Чтобы прекратить зарядку, нажмите кнопку Batt type / Stop .

Режим 'ХРАНЕНИЯ' литиевой батареи

Этот режим предназначен для подготовки к хранению (заряду или разряду)  батареи, которая не будет использоваться в долгое время.. Напряжение «хранения» батарей отличаются в зависимости от типа батареи ,(3.75V для Lilo, 3.85V для LiPo и 3.3V для LiFe на ячейку). Программа сама решит зарядить или разрядить батарею до  определенного уровня в зависимости от напряжения батареи перед началом процесса.

В этом окне Вы можете настроить ток, и напряжение батареи,  который будет использоваться для заряда или разряда батареи, чтобы достигнуть уровня «напряжения хранения».

Этот экран показывает существующую ситуацию во время процесса зарядки. Для того чтобы прекратить процесс нажмите кнопку Batt type / Stop один раз.

Разрядка Литиевой батареи

Значение тока разряда (на левой стороне экрана), не должно превышать 1C для максимальной безопасности, и заключительное напряжение справа не должно быть ниже уровня напряжения, который рекомендует изготовитель батареи, что бы избежать глубокого разряда.

Чтобы начать процесс разряда батареи нажмите и удерживайте кнопку Start / Enter  больше 3 секунд.

Этот экран показывает текущее состояние разряда. Для прекращения разряда нужно нажать кнопку Batt type/Stop один раз.

Балансировка и отслеживание её во время разряда

Процессор ЗУ контролирует напряжение каждой ячейки во время 'режим- хранения', и 'разряд' литиевой батареи и нормализует напряжение, чтобы оно было равным на всех ячейках. Для этого должен быть присоединен  индивидуальный разъём батареи к соответствующему порту зарядного устройства. Если во время процедуры напряжение одной или большего количества ячеек изменяется неправильно, ЗУ  заканчивает процесс принудительно с сообщением о неисправности. Если это случилось, значит батарея содержит плохую ячейку - ячейки, (или имеется плохое соединение кабельного разъёма). Для того, что бы узнать какая из ячеек вышла из строя, необходимо нажать кнопку INC во время показа сообщения о неисправности.

Сообщение о неисправной ячейке. Процессор нашел, что напряжение одной из ячеек в батарее слишком низкое.

Нажав клавишу INC мы видим  что неисправна 4-ая ячейка. Возможен также разрыв кабеля или разъёма, тогда значение напряжения может показывать ноль.

Программы для NiMH / NiCd батарей

Эти программы - для заряда или разряда NiMH (Nickel-Metal-Hydride) или NiCd (Nickel-Cadmium) батарей. Чтобы изменить значение на дисплее, нажмите клавишу Start/Enter, Когда замигает нужное поле выберите нужное название батареи, используя клавиши DEC или INC. При кратковременном нажатии на клавишу Start/Enter значение будет сохранено.

Чтобы запустить процесс, нажмите и удерживайте клавишу Start / Enter более 3 секунд.

Зарядка NiCd / NiMH battery

Эта программа просто заряжает батарею, используя ток, который Вы установили в режиме 'Aut' Вы должны установить верхний предел тока зарядки, чтобы избежать его более высокого значения, в результате чего можно повредить батарею. Связано это с тем, что некоторые батареи низкого импеданса и маленькой емкости могут быть неправильно определены процессором ЗУ в автоматическом режиме , что может привести к установке более высокого тока зарядки. Но в режиме 'Man'(ручной),  можно изменить ток зарядки батареи, который Вы установите на дисплее. Каждый режим можно переключить, используя клавиши INC и DEC одновременно, когда текущее значение мигает.

Этот экран отображает текущее состояние питания. Чтобы остановить процесс, нажмите клавишу Batt type/Stop один раз..

Звуковой сигнал указывает на окончание процесса.

Разряд NiCd / NiMH battery

На этом экране показана установка тока разряда слева и конечное напряжение - справа. (Ток разряда колеблется от 0.1 до 1.0A и конечные напряжения от 0.1 до 25.0V). Чтобы запустить процесс, нажмите и удерживайте клавишу Start / Enter больше чем 3 секунды

Этот экран отображает текущее состояние разряда. Вы можете изменить ток разряда нажатием клавиши Start / Enter  во время процесса. Как только Вы изменили текущее значение, сохраните его, нажав кнопку Start / Enter.

Для остановки процесса разряда нажмите клавишу Batt type/ Stop один раз. Звуковой сигнал подтвердит окончание процесса.

Заряд разряд & разряд-заряд циклы  NiMH / NiCd батарей

На этом экране установите последовательность циклов-слева. Число циклов - справа. Вы можете использовать эту функцию для выравнивания, регенерации и реанимации батареи. Чтобы избежать сильного повышения температуры батареи, необходимо иметь краткий период охлаждения, который Вы уже установили в меню 'User setting' после каждой зарядки и разрядки. Число циклов  от 1 до 5.

Для остановки процесса, нажмите клавишу -Batt type/Stop один раз. Вы можете изменить ток разряда или заряда, нажав клавишу Start/Enter один раз во время процесса. Звуковой сигнал указывает на окончание процесса.

После окончания процесса Вы можете видеть  полученную или отданную ёмкость батареи в каждом цикле. Нажимая кнопку INC или DEC, на экране можно увидеть результат каждого цикла.

Программы для Pb( lead-sulphuric acid) батарей

Эти программы для  Pb батарей. с номинальным напряжением от 2 до 20V. Батареи Pb отличаются от NiCd или NiMH батарей. Они подвержены саморазряду, ток соотносится с их ёмкостью, и подобные ограничения определенно применяются к зарядке. Батареи Pb нельзя заряжать  быстро Таким образом оптимальный ток зарядки таких батарей будет 1/10 ёмкости. Перед зарядкой изучите, инструкции  завода - изготовителя батареи.

Как и в предыдущих программах, для установки значений зарядки батареи в программе нажмите клавишу Start/Enter, чтобы заставить мигнуть нужный элемент.Изменяйте значение клавишами DEC или INC. Подтвердите изменения нажимая клавишу Start/Enter.

Заряд Pb батарей.

Установите ток заряда слева и номинальное напряжение батареи справа. Ток заряда возможен от 0.1 до 5.0A. Напряжение должно соответствовать напряжению заряжаемой батареи.

Запустите процесс зарядки удерживая кнопку Start/Enter больше 3 секунд.

Этот экран  отображает текущее состояние процесса зарядки. Чтобы прекратить зарядку нажмите  Batt type/Stop один раз.

Звуковой сигнал подтвердит окончание процесса.

Разряд свинцовой батареи ( Pb battery).

На этом экране ток разряда показан слева,  напряжение окончания разряда -  справа. Ток разряда колеблется от 0.1 до 1.0A. Для начала разряда нажмите и удерживайте Start/Enter больше 3 секунд.

Этот экран отображает текущее состояние разряда. Вы можете изменить ток разряда, нажав Start/Enter во время процесса. Как только Вы измените текущее значение, сохраните его, нажав клавишу Start/Enter . Прекратить разряд – можно нажатием клавиши Batt Type/ Stop

Сохранение данных программирования

Для Вашего удобства ЗУ позволяет хранить данные  программ зарядки. Возможно хранить до 5 установок для  батарей, обозначив их определённым числом. Эти установки можно перевыбрать для процесса зарядки или разрядки не настраивая программу снова. Чтобы настроить значение параметра в программе, нажмите Start/Enter, когда начнут мигать необходимые поля  измените значение  используя клавиши DEC или INC.

Значение параметров, установленных в этом экране, не затрагивает процесс разряда или заряда. Они только представляют установки для  батареи. Последующие экраны будут автоматически отображать  всё точно в соответствии с типом батареи для которой настроена программа  Пример показывает, что режим зарядки для NiMH  батареи, 12cells и 3000mAh ёмкостью.

Настройте ток  для ручного режима заряда, или предельный ток для автоматического режима заряда. Каждый режим может быть переключен, нажатием клавиш INC и DEC в тот момент, когда текущее значение мигает.

Установка тока разряда и конечного напряжения.

Установка  последовательности заряда и разряда, и  числа циклов.

Сохранение данных.

Загрузка данных программ

(Load Data Program)

Эта программа вызывает данные (установки), которые были сохранены в, "Save Data' program. Чтобы загрузить данные, нажмите кнопку Start / Enter, и как только, начнёт мигать число - выберите его, используя кнопки INC или DEC. После чего нажмите и удерживайте кнопку Start / Enter больше 3 секунд.

Выберите номер программы, которая необходима. В это время будут показаны данные, соответствующие номеру программы.

Загрузка (ввод) данных.

Дополнительная информация в процессе работы

Вы можете получить дополнительную информацию на  экране LCD во время процесса заряда или разряда батареи нажатием функциональных клавиш.

Когда Вы нажимаете кнопку DEC, зарядное устройство показывает значение установок пользователя. Также Вы можете контролировать напряжение индивидуальной ячейки, нажатием кнопки INC, когда индивидуальный соединительный кабель связан с обрабатываемой батареей Lithium.

Финишное напряжение которое будет достигнуто в конце процесса.

3-pin port -  назначен как порт USB.

Внешняя температура будет показана только при использовании теплового датчика.

Текущее напряжение на входе от источника DC.

Используя специальный соединительный кабель для батареи, Вы можете наблюдать индивидуальное напряжение каждой ячейки в заряжаемой батарее.  Присоединяя кабель к порту на правой стороне зарядного устройства, программа показывает напряжение каждой ячейки ( максимально 6 ). Чтобы использовать эту возможность для заряжаемой батареи, необходимо иметь разъем, который соединяет  каждую ячейку.

Предупреждения и сообщения неисправности

ЗУ содержит различные защитные функции контролирующие работу устройства, чтобы проверить функционирование и состояние его электроники. В случае возникновения неисправностей, дисплей отобразит причину неисправности, с соответствующим  звуковым сигналом.

Выход устройства присоединён к батарее неправильно! ( переполюсовка )

В случае возникновения обрыва между батареей и выходом зарядника или принудительным разъединением выводного провода зарядки во время процесса зарядки или разрядки на выходе будет показана такая надпись.

Произошло короткое замыкание на ВЫХОДЕ!!!. Пожалуйста проверьте выводные провода.

Напряжение  на входе понижается ниже предела.

Напряжение заряжаемой Литиевой батареи выбрано неправильно. Проверьте, напряжение заряжаемой батареи.

Многофункциональная неисправность зарядного устройства, вызванная любой причиной.

Процессор обнаружил напряжение, ниже, чем Вы установили для Литиевой программы. Пожалуйста, проверьте число ячеек заряжаемой батареи.

Процессор обнаружил напряжение выше, чем Вы установили для Литиевой программы. Пожалуйста, проверьте число ячеек заряжаемой батареи.

Напряжение одной из ячеек в Литиевой батарее слишком низко. Пожалуйста, проверьте напряжение всех ячеек по очереди.

Напряжение одной из ячеек в Литиевой батарее  слишком высоко. Пожалуйста проверьте напряжение ячеек по очереди.

Обнаружен плохой контакт в каком то разъеме. Пожалуйста проверьте  разъемы и кабели тщательно.

Внутренняя температура устройства слишком высока. Охладите устройство.

Процессор не может продолжить контролировать ток подачи по любой причиной. Перезапустить устройство.

Технические параметры

Диапазон входного напряжения:  	10.0~18.0Volt

Мощность устройства:	max.50W for charging

max.5W for discharging

Диапазон зарядного тока:	0.1~5.0A

Диапазон разрядного тока:	0.1~1.0A

Ток  для балансировки Li-po:	300mAh/cell

Число ячеек NiCd/NiMH батареи:	1~15cells

Число ячеек Lithium battery :	1~6Series

Напряжение Pb батареи:	2 to 20V

Вес:	400g

Размеры:	135x100*40mm

Полезная информация

-- Подскажите, какой блок питания нужен для данного зарядного устройства, у него центральная клемма "+" или "-" ???

-- Любой стабилизированный БП, 11-15В, ток от 5А, в центре "+".

Для питания зарядного устройства недопустимо использовать другое зарядное

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Подскажите, под какой тип балансирных разъемов ответная часть на самой зарядке. Видимо для неподходящего по разъему акка понадобится покупать какой-то переходник, порекомендуйте какой и где купить.

-- Балансный разъем: JST-XH,  Dualsky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--У меня он помер, когда я пытался зарядить 6S (два по 3S через адаптер) током 4.4 ампера.

-- 6S 4.2x6=25x4.4=110 ВА то есть более чем в 2 раза. Не мудрено. Там 1.9А на пределе. Надежнее исчо чуть меньше.

-- ПОСТОЯННО заряжаю 5s 2.5-3A. Пока все хорошо.

-- Значит формула такая количество банок х U (4,2v ) х I зар.(C/10) < 50W для LiPo .

--Для не умеющих считать
1S - 5A
2S - 5A
3S - 3.9A
4S - 2.9A
5S - 2.3A
6S - 1.9A
-- Для разряженной 5S (напряжение 5*3=15В) максимальный ток заряда 50/15=3,3А. Так что Ваш случай совершенно нормальный.

-- Я , например не заморачиваюсь, когда надо зарядить 2500 - 4S, тут всё понятно, ток 1С - 2,5А, при полной зарядке это 16,8 V на батарею.
перемножим и получим = 42W, вполне проходит.
Иногда приходиться заряжать акки 4200 - 5S ( для F3A), ну что делать.., заряжаю.., и это под силу этому заряднику.., правда время зарядки тут приходиться увеличить..,
вот опять для школьника 3-го класса(не в обиду):
Umax батареи = 21V. Делим 50W на 21V = 2.38 A
Значит, что б этот наш зарядник не "ругался" на такие "жирные" акки, ставим ток зарядки 2,3А..., ну а время зарядки (это то, чем мы в данном случае проигрываем.., хотя кто знает, зарядный ток в 1С когда то считался очень форсированным и опасным для LiIo акков, и был рекомендован 0,5С, и не более..- это 1996-2001 год )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Подскажите как включается автоматический режим для Nicd? У меня после нажатия на programs NiCD сразу изображается manual режим.

-- Нажать одновременно клавиши Inc и Dec в тот момент, когда мигает значение тока.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Вот что не понятно - в паспорте пишут: 6S c максимальным током 5А, и тут же по тексту: обеспечен ток при максимальной вых. мощности 50W.
Вопрос, что неправда? Как эксплуатировать?

-- В паспорте пишут:
"maximum output power of 50W. As a result it 
can charge or discharge up to 15cells of NiCd/NiMH and 6 series of Lithium 
batteries with maximum current of 5.0A."
Конец фразы "с максимальным током 5А" относится не к батарее 6S, а к общим характеристикам ЗУ. Батарею 2S оно зарядит током 5А легко.
Ключевая фраза - "maximum output power of 50W

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Недоумение вызвали силовые полевики снизу платы. На них наклеены термопрокладки, но они не достают до корпуса. зазор маленький, но на просвет видно.А вентилятор дует сверху, охлаждая сборки в корпусах SO8 А эти транзисторы по идее должны охлаждаться на корпус. Или нет? Может наклеить несколько слоёв алюминиевого скотча (фольги)

-- Так будет лучше, чем воздушная прослойка

Но хуже, чем прижать просто через родную термопрокладку.
Так что лучше что-нибудь изолирующее воткнуть между транзистором и платой.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Что отображается с права в нижней строчке я так и не понял?

-- Кол-во мА*ч - ёмкость, залитая в аккумулятор милиампер влитых в акб

В идеале по окончании заряда полностью разряженного аккумулятора это число не должно сильно отличаться от его номинальной ёмкости.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- ВОПРОС1 - поставил на зарядку LiPo 1300 , выставил ток зарядки 1А и напряжение 11.1 в режиме зарядка с балансировкой и тут же после начала зарядки напряжение пошло вверх и пишет что конечное напряжение 12.6 - так и должно быть или я что-то не настроил?????

-- ВОПРОС2 - обязательно ли для каждого LiPo выставлять максимальную емкость что ему может дать зарядное если не сработают его защиты от перебора????

- 11.1В - это так называемое номинальное напряжение.

- Отсечка по ёмкости - это дополнительная защита на случай совсем уж убитой батареи (теоретически возможен такой вариант, что энергия в батарею зарядником заливается, а напряжение на ней почему-то не растёт), обычно её установка вовсе не обязательна.

-- Полностью заряженная банка 4,2в (х3=12,6). Все нормально. Я вообще только ток зарядный выставляю из расчета 1С (зарядник не может сам определить емкость акка), а напряжение он угадывает

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Какая распиновка на балансирных разъемах на данном агрегате, с какого края минус. Как расположены контакты?

-- Минус балансирного разъема по прихоти китайских схемотехников объединен с минусом силовым находится - справа

Если ничего не путаю, то если смотреть на воткнутый штекер, должно быть справа налево:
1. "-" 1 банки
2. "+" 1 банки/ "-" 2 банки
3. "+" 2 банки/ "-" 3 банки
4. "+" 3 банки

Схема соединения проводов с банками и балансировочным разъёмом:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Скажите пожалуйста,можно ли с этого зарядника заряжать стартовый аккумулятор,и при этом какие данные дать заряднику? Аккумулятор 12V,7A.

не могу понять,если я заряжаю бортовой или от передатчика (NIMH,NICD)аккумулятор 1500 Ma,4,8V-9,6V,то надо задать какой параметр в заряднике? И можно ли разряжать аккумулятора,выше 1 ампера?

-- Можно. Режим заряда Pb, 12V, ток заряда 0.7А.
-- Режим заряда - Ni-Mh или Ni-Cd, в зависимости от типа батареи. Ток заряда

0.7...1.5А.
-- Можно разряжать током более 1А.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Каое напряжение в батареи при использовании режима «хранение»

-- Напряжение, Storage - 3.8В на банку.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--Если например, берем бортовой аккум. 4,8V,1500Ма. То надо дать какие данные заряднику? Надо чтобы вольт выше выбрать, а ток около 150-200 Ma, для такого борт аккума?

-- Выставляем тип батареи, для NICD и NiMh дельта-пик чуть отличается, если не знаем, что за аккум (в техсборках такое случается), ставим NiMh, т.к. они более нежные. Далее выставляем режим - заряд, ток заряда, в общем случае 0,1С, долго, но надежно и все. Жмем Старт, зарядник сделает все сам.

Неверная рекомендация. Компьютеризированные ЗУ определяют момент окончания заряда по дельта-пику, который при токе заряда 0.1С очень слабо выражен! 0.3...0.5...1С нужно выставлять, китайские клоны обожают дельта-пик пропускать.

--А что означает 0,1С и где его настроить? Я не видел в заряднике что то с 0,1С.
А вообщем,у меня аккумы Nicd(бортовой)1500MA, а от передатчика (Nimh)1300МА .

-- C - ёмкость батареи.
Для Вашей бортовой батареи, например: тип - Ni-Cd, ёмкость - 1500мА*ч, C=1500, зарядный ток = 0.5С = 750мА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Зарядка отрубается по дельтапику через 7-10 мин.

--"Ложный" дельта-пик, появляющийся в самом начале заряда. В продвинутых зарядниках можно задать время, в течение которого дельта-пик "не считается"
Попробуйте просто увеличить его значение в настройках ЗУ, может быть первый выражен слабее, чем основной.

-- А сколько он должен быть. Сейчас посмотрел стоит default - сколько это конкретно не понятно.
Единица измерения mV/Cell начинается с 5

-- В инструкции должно быть написано. Например, для Imax B6 и B8:
Ni-Cd default = 12mV, Ni-Mh default = 7mV.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Как откалибровать зарядник?

-- В этой зарядке есть недокум. функция: калибровка. Зажать "минус" и "ввод" и тупо подать питание. Появится сообщение типо "zero 0.00v". Нажать ввод. Появится второе сообщение. Подключить к силовым клеммам батарею, напряжение которой известно оч. точно. Зарядник выведет то, что он намерял. Корректировать это показание стрелками и опять нажать ввод.

--Где-то слышал, что по непонятной причине это меню возможно вызвать только один раз, так что сперва подумайте прежде, чем калибровать.

-- Вошёл в меню, поставил +03 (см скриншот) это в чём значения?
Зарядник показывает +1,33
На самом деле +1,360
Так и сохранять +03?

-- Нужно чтобы показания на дисплее и показания мультиметра совпали.
Так что прибавляйте дальше, пока на экране не будет +1.36, +03 - мало.

Да, а потом проверь показания при зарядке током 100 мА

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- А как определить максимальный ток заряда для липошки?

-- Максимальный ток следует ограничить 1С. То есть числено равен емкости аккумулятора. Но таким током желательно заряжать только в поле, когда нужно быстро зарядить аккумулятор и летать. Дома рекомендую пользоваться значением 0,7С

-- т.е. если акк 5ач то ток 5а это быстрый заряд? Лучше для акка 5ач 3.5а примерно?
Вчера зяряжал током 5а, акк даже не потеплел, заряжался часа 2 в режиме баланса

-- Литий при заряде не нагревается, если не превышать допустимые параметры.
При перезаряде он сначала частично или полностью сдохнет, вспухнет, например, а уж потом начнет нагреваться.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В какой последовательности соединять провода аков к зарядке?

-- Всегда подключать сначала силовые разъемы, потом балансировочные. Ибо КЗ в момент подключения баласировочного разъема - это мгновенный расплав одного из контактов на баласировочном разъеме и Все КЗ кончилось. А сила, так быстро не расплавится.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Воткнул акки и балансирные разьемы, выставил ток и количество банок=6.
Жму старт - получаю:
R: 5ser L: 6ser
Что делать??? (Суммарная напруга 2х акков 19.2В.)

-- Жать "Старт", после чего начнется заряд с установленными параметрами.
Зарядник предположил, что у Вас 5 банок, а выставлено вручную - 6, и выдал предложение, хотите ли Вы продолжить или нет.
ЗУ не может корректно определить количество банок в силу их разного заряда, поэтому и "строит предположения", этакая "защита от дурака"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зарядил в режиме балансира липо 4900 на 6000, убил обну банку. Почему-то не закончился цикл зарядки.

-- Для этого во всех зарядниках надо в настройках выставлять ограничение по Емкости при зарядке и по времени. А вот как это в режиме балансира??...?

там есть 2 режима, зарядка и зарядка с балансировкой(называется вроде BALANCE(R) ), фишка в том что по умолчнию выбирается именно зарядка без балансира.. кнопочками щелкнуть надо..

-- Многие заряжают LiPo в режиме простой зарядки, не обращая внимание на то, что режим зарядки LiPo с балансиром в меню зарядника предлагается "вторым " по умолчанию...
Turnigy Accucel-6 50W имеет несколько режимов зарядки LiPo, в том числе :
- 1.просто зарядка LiPo
- 2.зарядка с балансиром
-3. ускоренная..
- и так далее..
По умолчанию всегда предлагается первый способ.
Заряжать LiPO акки надо в режиме балансира (2-й в меню зарядника...)
Поэтому будьте внимательны при выборе и запуске процесса зарядки.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Что делать? Зарядник не прекращает процесс зарядки…..

-- В некоторых зарядниках, если разбаланс ячеек(ячейки) большой к концу процесса, возможно такое сотояние, что общий ток зарядки равен (достигает) - "НУЛЯ".., но зарядник не показывает завершение процесса (пытается дозарядить "отставшую" ячейку). 
 Поэтому при таком сотоянии можно отключать зарядку.., но обратить внимание , какая ячейка "отстает" и в дальнейшем следить за ней.

# Text boxes

Individual cell connector port

Program flow chart

Charging Pb battery